CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire privind atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

OFERTANŢII, au dreptul să viziteze sediile pentru vizualizarea instalaţiilor, în vederea ofertării în cunoştinţă de cauză.

I.1. DENUMIRE ACHIZIŢIE:

-Prestări servicii de revizie tehnică lunară  ascensoare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să execute servicii de revizie tehnică lunară  pentru ascensoarele din sediile SNSPA din Bucureşti (Anexa 1), în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

Obligaţiile prestatorului

Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului semnat, la standarderele şi performanţele prevăzute pe baza de abonament lunar în conformitate cu prevederile Legii 64/2008 și cele ale prescripțiilor tehnice aplicabile din colecția ISCIR şi să deţină AVIZELE ŞI AUTORIZAŢIILE necesare, inclusiv RSVTI.

Principalele obligaţii constau în:

1. Activitatea de revizie tehnică lunară a ascensoarelor  din sediile SNSPA menţionate în Anexa 1, în conformitate cu cerințele din prescripțiile tehnice I.S.C.I.R. R2 - 2010;

Pentru sediul din str. Emanoil Bacaloglu nr. 2, Sector 2, Bucureşti:

- 1 ascensor  hidraulic pentru 6 persoane,  5 stații

Pentru sediul din Bd. Expoziţiei nr. 30A, Sector 1, Bucureşti:

- 1 ascensor de materiale (Bibliotecă) – 300 kg, 2 staţii

- 1 ascensor panoramic 10 staţii, 8 persoane, 640 kg

- 2 ascensoare MRL, 11 staţii, 10 persoane, 800 kg

- 2 ascensoare MRL 10 staţii, 10 persoane, 800 kg

Operaţiile de întreţinere ce vor fi efectuate în cadrul Reviziei Tehnice Curente lunare au drept scop funcţionarea în siguranţă conform prescripţiilor tehnice ISCIR R2 – 2010 a ascensoarelor şi includ următoarele operaţiuni:

- Curăţarea ascensorului

- Verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul (a băii troliului şi a tuturor lagărelor)

- Verificarea uzurii lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere

- Ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere

- Verificarea îmbinărilor cu şuruburi de la troliu

- Verificarea uzurii cablurilor de tracţiune şi fixarea acestora

- Stabilirea gradului de uzură al saboţilor frânei, verificarea funcţionării frânei şi reglarea acesteia

- Curăţarea şi reglarea inelelor colectoare şi a periilor electromotorului, precum şi verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului

- Verificarea funcţionării componentelor de securitate şi reglarea acestora

- Verificarea funcţionării mecanismelor ascensorului, verificarea şi reglarea strângerii rulmentului axial şi al reductorului melcat

- Verificarea elementelor de prindere a cabinei şi contragreutăţii, pentru cablul limitatorului de viteză, pentru cablul şi lanţul de la selector, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT R14-2002, colecţia ISCIR

- Verificarea siguranţelor fuzibile

- Verificarea şi reglarea sistemului de demaraj şi a opririi cabinei în staţii

- Verificarea strângerii elementelor de îmbinare şi a articulaţiilor

- Verificarea fixării tampoanelor şi a limitatoarelor de sfârşit de cursă

- Verificarea funcţionării sistemului electric de forţă, de comandă, de iluminare şi semnalizare optică şi acustică

- Verificarea conexiunilor prizei de punere la pamânt a echipamentelor electrice

- Verificarea conexiunilor la aparate şi clemelor din dulapurile electrice şi din cutiile de conexiuni

- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susţinere a glisierelor şi a roţii de fricţiune; spălarea glisierelor se va face cel puţin o dată la 3 luni

- Verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare şi a plăcuţelor indicatoare cu sarcină nominală

- Verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul

- Verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricţiune

- Verificarea uşilor de acces la puţul ascensorului;

- Consemnarea in registrul de supraveghere a ascensorului a tuturor defectiunilor constatate, a celor remediate si daca este cazul, a pieselor de uzura inlocuite;

- Finalizarea fiecărei intervenţii cu încheierea unui proces verbal, ce va conţine operaţiunile executate în timpul intervenţiei şi punerea în funcţiune a liftului, proces verbal ce va fi semnat de reprezentantul prestatorului şi reprezentantul SNSPA, de regulă administratorul imobilului;

- Înscrierea tuturor lucrărilor executate în registrul de supraveghere al ascensorului;

- Intervenții pentru depanarea și remederierea deranjamentelor. Intervențiile de deranjamente nu sunt taxate suplimentar, fiind incluse în tariful lunar ofertat;

- Asigurarea unui dispecerat non stop, inclusiv sâmbăta și duminica și de sărbătorile legale, la telefon 021 ….;

- Durata de intervenție este:

a). Maximum 60 minute de la momentul sesizării, indiferent de oră și zi – când exista persoane blocate în cabină

b). Pentru deranjamentele comunicate între orele 7-19 se va interveni în termen de maximum 90 min, iar pentru cele comunicate după ora 19, se va interveni a doua zi începând cu ora 7, oră de la care curge termenul de remediere a defecțiunilor.

8.    Durata de remediere a deranjamentelor este:

a). 1 oră de la prezentarea prestatorului pentru deranjamente care nu necesită piese

de  shimb

b). 3 zile lucrătoare pentru deranjamente care necesită înlocuirea de piese ce se

găsesc în stocul curent al Prestatorului

c). Între 10 și 30 zile lucrătoare când piesa ce trebuie înlocuită nu este în stoc

(termenul de livrare este stabilit de furnizorul extern).

- În cadrul reviziilor de întreţinere sunt cuprinse revizii tehnice periodice (o data pe lună), reparaţii accidentale, contra cost, la solicitarea beneficiarului, conform devizelor întocmite de executant şi avizate de beneficiar.

- Servicii de supraveghere și verificare tehnică a instalațiilor din domeniul ISCIR pentru 7 ascensoare.

Alte cerinţe cu caracter general:

( Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.

( Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

( Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de prestatorul de servicii, la locurile unde sunt ascensoarele.

( Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi protecţia muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului.

( Piesele sau subansamblele care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim conform producătorului sau min. 3 luni de la data înlocuirii.

( Prestatorul are obligaţia de a garanta că toate piesele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.

( Prestatorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb.

La primirea unei notificări, Prestatorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, la adresa de livrare. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justitie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu prestarea serviciilor şi daune interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor.

Serviciile prestate, în baza contractului, vor respecta standarderele de calitate specifice serviciului prestat.

Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale si a Procesului-verbal de receptie semnat fără obiecţiuni de ambele părţi. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestarii şi de a beneficia de penalităţi. Achizitorul se obligă să pună la dispozitia prestatorului orice facilităti şi/sau informatii pe care acesta le-a cerut în propunerea financiară şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

Recepţie şi verificări

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract, achizitorul avand obligaţia de a notifica prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop, în prezenta prestatorului. Recepţia lunară de prestare a serviciului se efectuează la sfarşitul fiecărei perioade facturate, conform procesului-verbal de recepţie lunar.

Plata prestatorului se va face numai în baza facturii emise după semnarea procesului verbal de recepţie de către un reprezentant al fiecărei părţi, prin care se certifică efectuarea serviciilor solicitate şi recepţia lor.

ANEXA 1

Sediile și detalii tehnice pentru ascensoare

| Nr. Crt. | Carte ISCIR/ Serie, An Fabricatie | Amplasament | Sarcina utilă / Nr. Statii | Nr. Revizii lunare (RTC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cod 16752 | Str. Emanoil Bacaloglu nr.2, sector 2, Bucuresti | Ascensor hidraulic pt. 6 persoane/5 stații | 1/lună |
| 2 | DALDOSS | Bd. Expoziţiei nr. 30A, Sector 1, Bucureşti | Ascensor de materiale (Bibliotecă) – 300 kg, 2 staţii | 1/lună |
| 3 |  | Bd. Expoziţiei nr. 30A, Sector 1, Bucureşti | Ascensor panoramic 10 staţii, 8 persoane, 640 kg | 1/lună |
| 4 | ASL 312 – D 29946/2010 | Bd. Expoziţiei nr. 30A, Sector 1, Bucureşti | Ascensor MRL, 11 staţii, 10 persoane, 800 kg | 1/lună |
| 5 | ASL 313 – D 29947/2010 | Bd. Expoziţiei nr. 30A, Sector 1, Bucureşti | Ascensor MRL, 11 staţii, 10 persoane, 800 kg | 1/lună |
| 6 | ASL 314 – D 29948/2010 | Bd. Expoziţiei nr. 30A, Sector 1, Bucureşti | Ascensor MRL 10 staţii, 10 persoane, 800 kg | 1/lună |
| 7 | ASL 315 – D 29949/2010 | Bd. Expoziţiei nr. 30A, Sector 1, Bucureşti | Ascensor MRL 10 staţii, 10 persoane, 800 kg | 1/lună |