# CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire privind atribuirea contractului  de servicii de mentenanţă instalatie climatizare şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele cuprinse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

Este recomandată vizitarea locațiilor pentru vizualizarea obiectivelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini pentru a face oferta în deplină cunoştinţă de cauză.

1. DENUMIRE ACHIZIŢIE:

LOT 1 - Prestări servicii de mentenanţă sistem de climatizare la sediul beneficiarului din Bdul Expoziţiei nr. 30A.

LOT 2 - Prestări servicii de mentenanţă sistem de climatizare la sediul beneficiarului din strada Emanoil Bacaloglu nr. 2, sector 2.

Cod CPV:  50730000-1 Servicii de reparaţie şi revizie instalaţie climatizare

##### 2. OBIECTUL CONTRACTULUI: OPERAŢII DE MENTENANŢĂ SISTEME DE CLIMATIZARE

LOT 1

CARACTERISTICI SISTEM  DE CLIMATIZARE situat în clădirea SNSPA din Bdul. Expoziţiei nr. 30A, Sector 1:

MODEL SISTEM: SISTEM SANYO SGP-EW240M2G2W

Numar unitati interne tip caseta – 131 buc

##### Numar unitati interne tip duct – 121 buc

Numar unitati interne tip CTA aer proaspat – 76 buc

#### Numar unitati externe VRF – 22 buc

### OPERATIUNI DE INTRETINERE NECESARE PENTRU FIECARE COMPONENTA:

Unitati interne tip caseta (131 buc)

- Curatarea anuala a bateriei cu spray antibacterial

- Curatarea bianuala a pompei de condens

- Curatarea bianuala a filtrului

- Ungerea bianuala a mecanismelor in miscare (motor jaluzele si motor ventilator)

- Curatarea bianuala cu substanta antistatica a paletelor ventilatorului

- Verificare bianuala racorduri electrice

- Verificare bianuala racorduri agent frigorific

- Verificare bianuala racorduri condens

Unitati interne tip duct (121 buc)

- Curatarea anuala a bateriei cu spray antibacterial

- Curatarea bianuala a pompei de condens

- Ungerea bianuala a mecanismelor in miscare (motoare ventilatoare)

- Curatarea bianuala cu substanta antistatica a paletelor ventilatoarelor

- Verificare bianuala racorduri electrice

- Verificare bianuala racorduri agent frigorific

- Verificare bianuala racorduri condens

- Verificare bianuala racorduri tubulatura, etanseitate

Unitati interne tip centrala de tratare a aerului 100% aer proaspat (76 buc)

- Curatarea anuala a bateriei cu spray antibacterial

- Inlocuirea bianuala a filtrului G4

- Curatarea bianuala a recuperatorului de caldura prin suflarea si aspirarea acestuia

- Ungerea bianuala a mecanismelor in miscare (motoare ventilatoare)

- Curatarea bianuala cu substanta antistatica a paletelor ventilatoarelor

- Curatarea bianuala a sifonului de condens

- Verificare bianuala racorduri electrice

- Verificare bianuala racorduri agent frigorific

- Verificare bianuala racorduri condens

- Verificare bianuala racorduri tubulatura, etanseitate

Unitati externe (22 buc)

- Curatarea bianuala cu substanta antistatica a paletelor ventilatoarelor

- Curatarea bianuala cu presiune a condensatoarelor din interior spre exterior

- Verificare bianuala racorduri electrice

- Verificare bianuala racorduri agent frigorific

- Verificare bianuala racorduri condens motor

- Verificare bianuala racorduri tubulatura motor, etanseitate

- Verificare bianuala filtru stabilizator de gaz si racorduri flexibile

Operatiuni care se efectueaza la 10.000 de ore de functionare:

- curatarea cu substanta antistatica a paletelor ventilatoarelor

- curatarea cu presiune a condensatoarelor din interior spre exterior

- verificare racorduri electrice

- verificare racorduri agent frigorific

- verificare racorduri condens motor

- verificare racorduri tubulatura motor, etanseitate

- verificare filtru stabilizator de gaz si racorduri flexibile

- inlocuire antigel

- inlocuire filtre de drenare

- inlocuire bujii

- inlocuire ulei motor ( aprox 60 l / echipament )

- inlocuire filtre ulei

- inlocuire filtru de aer

- inlocuire curea antrenare motor / compresoare

- ajustare valva si tacheti

- verificare si inlocuire material absorbant ulei

- verificare si inlocuire tub absorbant ulei

LOT 2

CARACTERISTICI SISTEM DE CLIMATIZARE situat in cladirea SNSPA din str. Emanoil Bacaloglu nr. 2, Sector 2:

- Ventilocovectoare tip YARDY 15-90 - 50 buc.

- Răcitoare de apă cu pompă de căldură, condensaţie cu apă şi unităţi motoevaporante

model RHOSS  TCHE-THHE 105-4260 si TCEE 105-4260

- Condensatoare racite cu aer cu ventilatoare axiale marca RHOSS,  model CCAM

105-2130

- Unitati terminale de tratare a aerului  marca RHOSS ,seria WINDY versiunea

UTNA 015-150

- Grup acumulare/pompare  PBHI 0200-0400, model H50776

### OPERATIUNI DE INTRETINERE NECESARE PENTRU FIECARE COMPONENTA:

Unitati interne tip case ventiloconvectoare tip YARDY 15-90 (50 buc)

- curatarea anuala a bateriei cu spray antibacterial

- curatarea bianuala a filtrului

- curatarea bianuala cu substanta antistatica a paletelor ventilatorului

- verificare bianuala racorduri electrice

- verificare bianuala racorduri hidraulice

- verificare bianuala racorduri condens

Unitati RHOSS TCHE-THHE 105-4260, TCEE 105-4260 si  CCAM 105-2130

- bianual ungerea mecanismelor in miscare (motoare ventilatoare)

- curatarea bianuala cu substanta antistatica a paletelor ventilatoarelor

- verificare bianuala racorduri electrice

- verificare bianuala racorduri agent frigorific

- verificare bianuala racorduri hidraulice

Unitati RHOSS, seria WINDY, versiunea UTNA 015-150

- curatarea anuala a bateriei cu spray antibacterial

- inlocuirea bianuala a filtrului g4

- curatarea bianuala a recuperatorului de caldura prin suflarea si aspirarea acestuia

- bianual ungerea mecanismelor in miscare (motoare ventilatoare)

- curatarea bianuala cu substanta antistatica a paletelor ventilatoarelor

- curatarea bianuala a sifonului de condens

- verificare bianuala racorduri electrice

- verificare bianuala racorduri hidraulice

- verificare bianuala racorduri condens

- verificare bianuala racorduri tubulatura, etanseitate

Grup acumulare/pompare PBHI 0200-0400 model H50776

- verificare bianuala racorduri electrice

- verificare bianuala filtru y, parametrizare hidraulica

Obligatiile prestatorului:

Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute in caietul de sarcini cu profesionalism si promptitudine cuvenite angajamentului semnat, conform standardelor in vigoare.

Principalele obligatii constau în:

1. revizia generală a sistemului de climatizare la preluarea contractului;

2. asigurarea functionarii sistemului de climatizare cu toate componentele aferente la parametrii

proiectati.

3. interventia prestatorului la cererea beneficiarului în maxim 24 ore de la semnalarea unei

defectiuni de  către beneficiar.

5. asigurarea standardelor de calitate specifice pentru serviciul prestat.

6. înlocuirea pieselor defecte.  Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de producător (fabricant) pentru fiecare sistem. Prin reparaţii la solicitarea beneficiarului se înţelege constatarea şi remedierea defecţiunii sistemelor de climatizare, în baza unei Note de constatare ce se va semna de către solicitantul SNSPA care a cerut remedierea şi a unui deviz estimativ de reparaţie.

Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte înlocuirea/repararea subansamblelor, pieselor de schimb si materialele, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanţie în conformitate cu normativele tehnice în vigoare pentru reparaţiile efectuate cât şi pentru piesele înlocuite.

Devizul de reparaţii se va transmite beneficiarului în maxim 24 de ore de la constatare. Contravaloarea accesoriilor, pieselor de schimb si materialele înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie. În Procesul - verbal de recepţie, beneficiarul va confirma efectuarea lucrărilor de către prestator pe baza documentelor prezentate de către prestator. Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind obligat de a-şi programa intervenţiile corespunzător programului de lucru al beneficiarului.

Termenul de prestare a serviciilor: max 7 zile lucrătoare de la insusirea devizului de reparatii de catre beneficiar si lansarea comenzii de executie.

Alte cerinţe cu caracter general:

( Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.

( Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract. Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

( Beneficiarul va anunţa prestatorul de servicii, orice intenţie de mutare a echipamentelor, instalarea pe noile poziţii executându-se obligatoriu de către un reprezentant al prestatorului de servicii, conform unui deviz de lucrari suplimentare insusit de beneficiar.

( Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de prestatorul de servicii, la locurile şi în încăperile unde sunt stabilite echipamentele.

( Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi protecţia muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, revin în sarcina exclusivă a executantului.

( Piesele sau subansamblele care le vor înlocui pe cele defecte , vor avea o perioadă de garanţie minimă conform producatorului .

( Prestatorul are obligaţia de a garanta că toate piesele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și conforme.

( Prestatorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb.

Produsele care în timpul perioadei de garanţie se defecteaza, vor fi inlocuite fara costuri suplimentare, beneficiind de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor si daune interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de achizitor.

Serviciile prestate, in baza contractului, vor respecta standarderele de calitate specifice serviciului prestat.

Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de mentenanţă în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obligă sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. Achizitorul se obligă sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale si a Procesului-verbal de receptie semnat fara obiectiuni de ambele parti. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestarii si de a beneficia de penalitati. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea financiara si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

Receptie si verificari

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiara. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract, achizitorul avand obligatia de a notifica prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop, in prezenta prestatorului. Receptia de prestare a serviciului se efectueaza la sfarsitul fiecarei revizii, conform procesului-verbal de receptie.

Plata prestatorului se va face numai in baza facturii emise dupa semnarea procesului verbal de receptie de catre un reprezentant al fiecarei parti, prin care se certifica efectuarea serviciilor solicitate si receptia lor.

Ofertantii interesati pot vizita sediul Beneficiarului din Bdul Expozitiei nr. 30A, respectiv sediul SNSPA din str. Bacaloglu nr. 2, sector 2 pentru a viziona instalatia de climatizare, in intervalul 9-16, luni - vineri. Persoana de contact este dl Florentin Dichiu, tel 0722.619.079 pentru sediul din Bdul Expozitiei respectiv dna Elena Voicu, tel 0768.491.281 pentru sediul din str. Bacaloglu.