Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare

Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială - CESIAS@SNSPA

Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II

Nr. ROSE 760/13.10.2021

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE

ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENT IT (server)

conform Referat de necesitate nr. 1 din data de 13.10.2021

Denumirea achiziției: echipament IT (server)  – 1 bucată

Specificații tehnice solicitate

Server

Tip procesor: minim Intel Xeon Silver 4208 / 8 Core / 85W / 2.1GHz / 11MB sau superior Carcasa: 2U (rack unit) Tip procesor: Intel Xeon Silver 4208 / 8 Core / 85W / 2.1GHz / 11MB sau superior Numar maxim procesoare: 2 Numar procesoare instalate: 2 Memorie instalata: 128GB DDR4 Reg ECC 1Rx4 1,2 V Memorie maxima suportata: 3TB in varianta 3DS, 1.5TB in varianta LRDIMM, minim 384GB in varianta RDIMM, Tehnologii protectie memorie: ECC, SDDC, Memory mirroring Slot -uri memorie: minim 24 sloturi Slot-uri HDD instalate in fata: 20 Hot Swap Slot-uri HDD maxim instalabile in fata: 24 Hot Swap Dimensiune HDD: 2.5” HDD-uri instalate: 20 x 600GB SAS 15.000RPM 12gbps Hot Swap HDD-uri suportate: SSD, SAS, NL SAS, SATA III, Suport pentru utilizarea simultana NVME+SSD+SAS + SATA. Optional support FoD pentru SED Controller de stocare: 12Gbps SAS RAID 930-24i, 4GB FBWC, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 inclus, stripe size configurabil de la 64kb la 1MB, suport megaraid FastPath SSD acceleration inclus, suport SED inclus Unităţi optice: fara Subsistem video: Matrox G200 cu 16 MB integrat cu controller-ul pentru management xClarity, rezolutie 1920x1080 Sloturi expansiune interne: 7 slot-uri PCIe 3.0 (utilizand riser-card daca este necesar) + 1 slot PCIe x8 dedicat pentru controller-ul RAID. Minim instalate 2 slot-uri PCIe 3.0 (1 x PCIe x8 + 1 x PCIe x16) + 1 slot PCIe x8 dedicat pentru controller-ul RAID Porturi retea incluse: -4 port-uri de retea RJ-45 LOM Gigabit Ethernet, cu suport pentru adaptor ML2(Mezzanine LoM) la 10GbE cu SFP+ sau RJ-45 cu legatura la modul de management out-of-band intern prin NCSI -1 port management OOB, RJ-45 Gigabit Ethernet Functii suportate de controller-ul de retea intern: NIC Teaming, Datacenter Bridging, IEEE 802.1q, NVGRE, VXLAN, IPinGRE, MACinUDP, checksum offload pt TCP IP si UDP, LSO(large send offload) , GSO(generic send offload) si jumbo frames pana la 9500 biti Porturi I/O: Faţă optional: 1 x USB 3.0, 1 x DB-15 VGA Spate incluse: 2 x USB 3.0, 1 x DB-15 VGA, 1x RJ-45 systems management, 4x RJ-45 GbE network ports, 1 serial port DB-9 optional prin upgrade ulterior Racire: ventilatoare hot swap, 2 zone de ventilatie cu redundanta N+1 pe ventilatoare Sursa alimentare: 2 surse Hot Swap instalate, minim 750W per sursa. Fiecare sursa cu certificare 80+ Platinum sau Titanium. Carcasa: 2U rack-abila. Șine tool-less pentru instalare in rack incluse. Management: Modul de management integrat XCC versiune Enterprise pentru monitorizare, alerta si control OOB (out-of-band). Sisteme de operare suportate certificate de producator: Microsoft: Windows Server 2012 R2 si Microsoft Windows Server 2019 Red Hat: Red Hat Enterprise Linux 6.10 si Red Hat Enterprise Linux 8.3 SUSE: SUSE Linux Enterprise Server 11 si 15 SUSE Linux Enterprise Server 11 si 15 Xen VMware: VMware vSphere ESXi 6.0 Update 3 si VMware vSphere ESXi 7.0 Update 1 Securitate sistem: Secure firmware updates, power on password, TPM 1.2 si 2.0 (Trusted Platform Modules) pentru functii criptografice avansate precum semnaturile digitale, SKLM pentru SED si FOD Dimensiuni: 2U Garantie: 3 ani garantie producător

Notă: La specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, producţie sau sursă de provenienţă, definite în prezenta anexa, se adaugă menţiunea “sau echivalent”.

Nume: DRAGOMIR Cristina Voichița						Data: 13.10.2021

Funcție  Director de Grant

Semnătură

DIRECŢIA TEHNIC – INVESTIŢII – ACHIZIŢII PUBLICE

Funcție  Director

Ec. BUTUM Lavinia

Semnătură

Nume :  POPA Octavian Cătălin

Expert IT

Semnătură

Nume: ROBU Roxana Maria

Funcție Responsabil Financiar ROSE

Semnătură