CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire privind atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

OFERTANŢII, au dreptul să viziteze locaţiile pentru vizualizarea instalaţiilor, în vederea ofertării în cunoştinţă de cauză.

I.1. DENUMIRE ACHIZIŢIE:

-Prestări servicii de reparare şi de întreţinere centrale termice la sediile beneficiarului.

-Servicii de verificare / revizie instalaţii de furnizare a gazelor la punctele termice.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să execute servicii de revizie generală, întreţinere şi reparaţii a centralelor termice şi instalaţiilor de furnizare a gazului, în locaţiile SNSPA din Bucureşti (Anexa 1), în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.

Obligaţiile prestatorului

Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului semnat, la standarderele şi performanţele prevăzute pe baza de abonament lunar şi să deţină AVIZELE ŞI AUTORIZAŢIILE necesare, inclusiv RSVTI.                                                                                    Principalele obligaţii constau :

1. revizia generală a centralelor termice şi a instalaţiilor la preluarea contractului pentru toate locaţiile SNSPA menţionate în Anexa 1;

2. verificarea lunară a echipamentelor (cazane, arzătoare, pompe, staţii hidrofor, panouri automatizare şi a celorlalte componente) din locaţiile SNSPA, str. Povernei nr. 6, sector 1;  Bd-ul  Expoziţiei nr. 30A, sector 1; Str. Emanoil Bacaloglu nr. 2, sector 2; Str. Ficusului nr. 44, sector 1, astfel:

- Locatia Povernei, Baterie 2 buc. Condexa Pro; – 1 buc. recipient vas expansiune tip REFLEX N 500 – 1 buc.                                                                                                                                                                – Locatia Expozitiei, cazan apă caldă  RIELLO CONDEXA PRO 100M – 3 buc; recipient vas expansiune VAREM100 – 4 buc.                                                                                                                                   – Locatia Emanoil Bacaloglu, cazan VIADRUS G300 -2buc, cu arzător NG-LG-NGX350; statie hidrofor, Boiler apă caldă 3000 lt;                                                                                              – Locaţia Ficusului, microcentrala tip IMMERGAS  VICTRIX 90 –  2 buc, cazan apă caldă tip VIADRUS G 300 – 2buc; recipient vas expansiune VAREM 200 – 3buc; recipient vas expansiune tip ELBI  ERE 100 – 1 buc.

3. menţinerea în funcţiune a centralelor termice, a instalaţiilor şi echipamentelor la parametrii proiectaţi.

4. intervenţia prestatorului la cererea beneficiarului în maxim două ore de la semnalarea unei defecţiuni de către beneficiar.

5. înlocuirea pieselor defecte.

6. asigurarea standardelor de calitate specifice pentru serviciul prestat.

7. întocmirea dosarelor tehnice pentru autorizare şi reautorizare.

Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de producător (fabricant).

Prin reparaţii la solicitarea beneficiarului se înţelege constatarea şi remedierea defecţiunii centralelor termice, în baza unei Note de constatare ce se va semna de către solicitantul SNSPA care a cerut remedierea şi a unui Deviz estimativ de reparaţie aprobat de beneficiar.

Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanţie în conformitate cu normativele tehnice în vigoare pentru reparaţiile efectuate cât şi pentru piesele înlocuite.

Devizul de reparaţii se va transmite beneficiarului în maxim 48 de ore de la constatare. Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului - verbal de recepţie. În Procesul - verbal de recepţie, beneficiarul va confirma efectuarea lucrărilor de către prestator pe baza documentelor prezentate de personalul acestuia. Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind obligat de a-şi programa intervenţiile corespunzător programului de lucru al beneficiarului.

Termenul de prestare a serviciilor: max. 7 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării.

Alte cerinţe cu caracter general:

( Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia.

( Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

( Beneficiarul va anunţa prestatorul de servicii, orice intenţie de mutare a echipamentelor, instalarea pe noile poziţii executându-se obligatoriu de către un reprezentant al prestatorului de servicii.

( Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de prestatorul de servicii, la locurile şi în încăperile unde sunt stabilite echipamentele.

( Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi protecţia muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului.

( Piesele sau subansamblele care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim conform producătorului sau min. 3 luni de la data înlocuirii.

( Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate piesele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.

( Furnizorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb.

La primirea unei notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, la adresa de livrare. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justitie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu prestarea serviciilor şi daune interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor.

Serviciile prestate, în baza contractului, vor respecta standarderele de calitate specifice serviciului prestat.

Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale si a Procesului-verbal de receptie semnat fără obiecţiuni de ambele părţi. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestarii şi de a beneficia de penalităţi. Achizitorul se obligă să pună la dispozitia prestatorului orice facilităti şi/sau informatii pe care acesta le-a cerut în propunerea financiară şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

Recepţie şi verificări

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract, achizitorul avand obligaţia de a notifica prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop, în prezenta prestatorului. Recepţia lunară de prestare a serviciului se efectuează la sfarşitul fiecărei perioade facturate, conform procesului-verbal de recepţie lunar.

Plata prestatorului se va face numai în baza facturii emise după semnarea procesului verbal de recepţie de către un reprezentant al fiecărei părţi, prin care se certifică efectuarea serviciilor solicitate şi recepţia lor.

ANEXA 1

LOCAŢIILE ŞI DETALIILE TEHNICE PENTRU CENTRALELE TERMICE

| Nr | Locaţie | Descriere centrală |
| --- | --- | --- |
| 1 | SNSPA Bd. Expoziţiei nr 30A, sector 1, Bucureşti | Baterie 3 cazane RIELLO CONDEXA 100M |
| 2 | SNSPA Str. Povernei nr 6, Sector 1, Bucuresti | Baterie 2 cazane Condexa Pro si un Boiler apă caldă . |
| 3 | SNSPA, str. Emanoil Bacaloglu, nr. 2, sector 2. | Baterie 2 cazane VIADRUS G300 |
| 4 | SNSPA, Bdul. Ficusului , nr.44, sector 1. | Baterie 2 cazane VIADRUS G300 şi baterie cu două microcentrale IMMERGAS VITRIX 90. |

ANEXA 2

FIȘA TEHNICĂ

Centrale incalzire si apa calda in condensatie cu boiler extern

#### Este o microcentrala murala pe gaz in condensatie, cu tiraj fortat, cu arzator cu dispozitiv de preamestec si este utilizata pentru incalzire atunci cand este folosit un boiler extern.
Microcentrala poate fi combinata in cascada la alte generatoare in asa fel incat sa realizeze centrale termice modulare constituite din centrale bransate hidraulic.

#### Specificatii tehnice

| BRAND | RIELLO |
| --- | --- |
| TIP CONSTRUCTIV | FUNCTIE SIMPLA |
| MONTAJ | PERETE |
| PUTERE TERMICA MAXIMA NOMINALA LA 80/60 GRD C [KW] | 44,2 |
| PUTERE TERMICA MAXIMA NOMINALA LA 50/30 GRD C [KW] | 48,5 |
| PUTERE TERMICA MINIMA NOMINALA LA 80/60 GRD C [KW] | 14,8 |
| PUTERE TERMICA MINIMA NOMINAL LA 50/30 GRD C [KW] | 16,3 |
| RAPORT DE MODULARE | N/A |
| CLASA DE RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER | A |
| RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER [%] | 92 |
| RANDAMENT MAXIM LA 80/60 GRD C [%] | 88,4 |
| RANDAMENT MAXIM LA 50/30 GRD C [%] | 97,80 |
| TEMP. MAXIMA PENTRU CIRCUITUL DE INCALZIRE [°C] | 80 |
| PRESIUNE MAXIMA IN CIRCUITUL DE INCALZIRE [BAR] | 6 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| PUTERE ELECTRICA [W] | 169 |
| NIVEL DE PUTERE ACUSTICA [DB] | 58,2 |
| CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE [L] | 5 |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR [TOLI] | 1 |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR [TOLI] | 1 |
| RACORD COMBUSTIBIL [TOLI] | 3/4 |
| RACORD GAZE ARSE [MM] | 60/100 |
| CANTITATE DE CONDENS [L/H] | 7,2 |
| COMBUSTIBIL GAZ METAN | DA |
| COMBUSTIBIL GPL | DA |
| CONSUM DE COMBUSTIBIL GAZ METAN [NMC/H] | 4,76 |
| CONSUM DE COMBUSTIBIL GPL [KG/H] | 3,64 |
| INALTIME [MM] | 1,000 |
| LATIME [MM] | 600 |
| ADANCIME [MM] | 380 |
| MASA [KG] | 60 |

ANEXA 3

FIȘA TEHNICĂ

Centrala 3 cazane RIELLO CONDEXA 100M  = CENTRALA TERMICA RIELLO IN CONDENSATIE PT. INCALZIRE, CONDEXA PRO 100M, 96.8 KW(50-30°C)

SPECIFICATII TEHNICE

| BRAND | RIELLO |
| --- | --- |
| TIP CONSTRUCTIV | FUNCTIE SIMPLA |
| MONTAJ | PERETE |
| PUTERE TERMICA MAXIMA NOMINALA LA 80/60 GRD C [KW] | 88,3 |
| PUTERE TERMICA MAXIMA NOMINALA LA 50/30 GRD C [KW] | 96,8 |
| PUTERE TERMICA MINIMA NOMINALA LA 80/60 GRD C [KW] | 14,8 |
| PUTERE TERMICA MINIMA NOMINAL LA 50/30 GRD C [KW] | 16,3 |
| RAPORT DE MODULARE | N/A |
| CLASA DE RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER | A |
| RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER [%] | 92 |
| RANDAMENT MAXIM LA 80/60 GRD C [%] | 98.2 |
| RANDAMENT MAXIM LA 50/30 GRD C [%] | 107,7 |
| TEMP. MAXIMA PENTRU CIRCUITUL DE INCALZIRE [°C] | 80 |
| PRESIUNE MAXIMA IN CIRCUITUL DE INCALZIRE [BAR] | 6 |
| ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] | 230/50 |
| PUTERE ELECTRICA [W] | 154 |
| NIVEL DE PUTERE ACUSTICA [DB] | 58,9 |
| CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE [L] | 10 |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR [TOLI] | 1 |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR [TOLI] | 1 |
| RACORD COMBUSTIBIL [TOLI] | 3/4 |
| RACORD GAZE ARSE [MM] | 60/100 |
| CANTITATE DE CONDENS [L/H] | 14,4 |
| COMBUSTIBIL GAZ METAN | DA |
| COMBUSTIBIL GPL | DA |
| CONSUM DE COMBUSTIBIL GAZ METAN [NMC/H] | 9,52 |
| CONSUM DE COMBUSTIBIL GPL [KG/H] | 7,28 |
| INALTIME [MM] | 1,000 |
| LATIME [MM] | 600 |
| ADANCIME [MM] | 380 |
| MASA [KG] | 90 |

ANEXA 4

FIȘA TEHNICĂ

# CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE VICTRIX 90 - 92 KW

CARACTERISTICI:

Centrala termica in condensatie VICTRIX 90 de putere mare

- Putere termica utila centrala termica: 92,3 kW;

- Presiune/Temperatura maxime: 4,4 bar/90°C;

- Racorduri hidraulice centrala murala in condensatie:
-intrare/iesire instalatie incalzire: 1 1/2";
-intrare gaz: 3/4";

- Dimensiuni centrala termica murala:
-inaltime centrala termica : 1100mm;
-latime centrala termica : 600mm;
-adancime centrala termica : 610mm;

- Diametru tub evacuare fum: 80/125mm.

- Masa centrala termica goala: 97,5 kg;

- Un randament ridicat datorita tehnologiei de condensare;

- Reducere a cosumului de energie cu 25 - 30% comparativ cu centralele traditionale;

- Emisii poluante scazute (NOx si CO2);

- Sistem nou de control reglaje;

Protectie anti-inghet pana la -5/-15 grC.

FISA TEHNICA

| Date Tehnice | UM | Victrix 90 |
| --- | --- | --- |
| Debitul termic nominal | kW (kcal/h) | 92,3 (79385) |
| Debitul termic minim | kW (kcal/h) | 23,0 (19785) |
| Puterea termica nominala | kW (kcal/h) | 90,0 (77400) |
| Puterea termica minima | kW (kcal/h) | 22,5 (19350) |
| Eficienta energetica la 80/60 Nom. / Min. | % | 97,5 / 97,8 |
| Eficienta energetica la 50/30 Nom. / Min. | % | 106,0 / 108,2 |
| Eficienta energetica la 40/30 Nom. / Min. | % | 108,7 / 109,1 |
| Pierderea de caldura prin manta cu arzatorul pornit/oprit (80-60 grC) | % | 0,70 / 0,41 |
| Pierderea de caldura la cos cu arzatorul pornit/oprit (80-60 grC) | % | 1,80 / 0,01 |
| Presiunea maxima de lucru in circuitul de încalzire | bar | 4,4 |
| Temperatura maxima de lucru in circuitul de incalzire | grC | 90 |
| Domeniul de reglare al temperaturii de incalzire | grC | 25 – 85 |
| Sarcina disponibila la un debit de 1000/h | kPa(m H2O) | 87,76 (9,0) |
| Greutatea centralei pline | kg | 107,6 |
| Greutatea centralei goale | kg | 97,5 |
| Continutul de apa al cazanului | l | 10,1 |
| Alimentarea electrica | V/Hz | 230/50 |
| Curentul nominal absorbit | A | 1,69 |
| Puterea electrica instalata | W | 370 |
| Puterea absorbita de pompa de circulatie | W | 238,7 |
| Puterea absorbita de ventilator | W | 102,6 |
| Gradul de protectie electric | - | IPX5D |
| Temperatura maxima de functionare (a incaperii) | grC | 50 |
| Temperatura minima de functionare (a incaperii) | grC | -5 |
| Temperatura minima de functionare cu set antiinghet (optional) | grC | -15 |
| Temperatura maxima a gazelor de ardere | grC | 75 |
| Clasa NOX | - | 5 |
| NOX ponderat | mg/kWh | 23,3 |
| CO ponderat | mg/kWh | 20,0 |

Revizia tehnica periodica obligatorie a instalatiei de gaze la intervale de maxim 10 ani, după orice întrerupere a utilizării instalaţiei pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instalaţia .

Operatiuni specifice:

- efectuarea tuturor operatiunilor prevazute la verificarea tehnica periodica, revizia din anul respectiv inlocuind verificarea;

- efectuarea probei de rezistenta la presiune, conform prevederilor din normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de instalatie la care s-au facut inlocuiri si / sau modificari;

- efectuarea probei de etanseitate la presiune, conform prevederilor din normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a intregii instalatii.

Informatii utile.

Intretinerea instalatiilor de utilizare consta din efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- controlul eventualelor scapari de gaze;

- supravegherea, intretinerea curenta, vopsirea partilor supraterane;

- verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare la maximum 2 ani;

- revizia tehnica a instalatiilor de utilizare la maximum 10 ani.