Nr. TIAP 110/06.04.2022

ERATA CAIET DE SARCINI

Privind achizitia de

licente pentru dotarea unui laborator IT si

echipamente IT pentru implementarea proiectului CIVICA

Anunt ADV1281938

Din cauza unei erori materiale la intocmirea caietului de sarcini, la LOT 1 – Echipamente IT la punctul 3 se va citi:

Access Point IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a, wpa3, compatibil SDN existent, 1 port RJ45gigabit PoE, OFDMA, 16 SSID – 10 buc

Specificatii tehnice:

Interfață   :           1× Port Gigabit Ethernet (RJ-45)(suportă porturi PoE IEEE802.3)

Alimentator:        • 802.3at PoE

Consum Energie :              • EU: 12 W

Dimensiuni (L x l x H):       9.6 × 9.6 × 2.5 in (243 × 243 × 64 mm)

Tip antenă:           Internal Omni• 2.4 GHz: 2× 4 dBi• 5 GHz: 2× 5 dBi

Montare:              Instalare pe tavan/ perete (inclus in Kit)

CARACTERISTICI WIRELESS

Standarde Wireless:         IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

Frecvență:            2.4 GHz and 5 GHz

Rată de Semnal:  5 GHz: Up to 1201 Mbps, 2.4 GHz: Up to 574 Mbps

Funcții Wireless: • 1024-QAM• 4× Longer OFDM Symbol• OFDMA• Multiple SSIDs (pana la 16 SSIDs, 8 pentru fiecare banda)• Enable/Disable Wireless Radio• Automatic Channel Assignment• Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm)• QoS(WMM)• MU-MIMO• Seamless Roaming • Band Steering• Load Balance• Airtime Fairness• Beamforming• Rate Limit• Reboot Schedule• Wireless Schedule• Wireless Statistics based on SSID/AP/Client

Securitate Wireless:         • Captive Portal Authentication• Access Control• Wireless Mac Address Filtering• Wireless Isolation Between Clients• SSID to VLAN Mapping• Rogue AP Detection• 802.1X Support• WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Putere de Emisie:          • CE:<20 dBm(2.4 GHz, EIRP), <23 dBm(5 GHz, EIRP)

MANAGEMENT:

Omada App :        Da

Management centralizat            • Omada Cloud-Based Controller• Omada Hardware Controller (OC300)• Omada Hardware Controller (OC200)• Omada Software Controller

Cloud Access:      Da ( OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller sau Omada Software Controller)

Alerte Email :       Da

Control LED Pornit/Oprit:               Da

Management Control Acces MAC:              Da

SNMP:    v1, v2c, v3

System log local/System Log la Distanță Local/la Distanță               Local/Remote Syslog

SSH :       Da

Management Web-based:             HTTP/HTTPS

L3 Management:               Da

Multi-site Management: Da

Management VLAN:         Da

ALTELE

Certificări :           CE

Conținut Pachet:               • EAP620 HD v2 sau v3• Alimentator• Suport de tavan/perete• Ghid de instalare

Mediu :   • Temperatura de funcționare: 0–40 ℃ (32–104 ℉)• Umiditate de funcționare: 10-90% RH fără condensare• Umiditate de depozitare: 5-90% RH fără condensare

## Întocmit,

## Conf. univ. dr. Andrei GAITANARU